Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | j.m | Szczegółowy opis sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół rehabilitacyjny do masażu w tym limfatycznego. | 1 | szt. | Parametry stołu do rehabilitacji w tym masażu limfatycznego: • Długość: min. 200cm • Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu w zakresie: w granicach min.46-100 cm • Szerokość: min. 66cm • Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -40° + 40° • Obciążenie: minimalnie 150kg • podłokietniki opuszczane mechanicznie, • kółka transportowe • uchwyt na ręczniki jednorazowe • leże minimalnie ośmioczęściowe Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w sprzętu lub równoważnego. |
| 2 | Aparatu do krioterapii miejscowej | 1 | szt. | czynnik chłodniczy: ciekły azot, pojemność zbiornika: minimum 31,5 l samoistne odparowanie dobowe bez włożonej głowicy: minimum 0,22l temperatura strumienia gazu (przy wylocie dyszy): od -150 do -160°C Zasilanie:230V |