Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | j.m | Szczegółowy opis sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół rehabilitacyjny do masażu w tym limfatycznego. | 1 | szt. | Parametry stołu do rehabilitacji w tym masażu limfatycznego: • Długość: min. 200cm • Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu w zakresie: w granicach min.46-100 cm • Szerokość: min. 66cm • Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -40° + 40° • Obciążenie: minimalnie 150kg • podłokietniki opuszczane mechanicznie, • kółka transportowe • uchwyt na ręczniki jednorazowe • leże minimalnie ośmioczęściowe Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w sprzętu lub równoważnego. |
| 2 | Aparatu do krioterapii miejscowej | 1 | szt. | czynnik chłodniczy: ciekły azot, pojemność zbiornika: minimum 31,5 l samoistne odparowanie dobowe bez włożonej głowicy: minimum 0,22l temperatura strumienia gazu (przy wylocie dyszy): od -150 do -160°C Zasilanie:230V |
| 3 | Aparat do magnetoterapii o wysokiej częstotliwości | 1 | szt. | Kolorowy ekran dotykowy 5,7 1 kanał kondensatorowy 2 kanały indukcyjne – możliwość podłączenia dwóch aplikatorów indukcyjnych jednocześnie Moc Impulsowa 400 W / Ciągła 200 W Częstotliwość pracy 27,12 MHz Tryb pracy ciągły i impulsowy Aplikatory kondensatorowe średnica 13 cm szt.2 z kablami 2 ramiona 6-przegubowe z pełną rotacją 360° do aplika torów kondensatorowych Encyklopedia z opisem Przycisk bezpieczeństwa pacjenta Zasilanie 230 V |
| 4 | Leżanka | 3 | szt. | Kozetka wykonana z rurek stalowych . W standardzie jest uchwyt na ręczniki jednorazowe Wys. – nie mniej niż 51 cm Szer. – nie mniej niż 61 cm Zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej |
| 5 | Zestaw podwieszek do UGUL | 1 | zestaw | Ciężarek miękki 1,0 kg- 1 szt. Ciężarek miękki 1,5 kg- 1 szt. Ciężarek miękki 2,0 kg- 1 szt. Ciężarek miękki 2,5 kg- 1 szt. Ciężarek miękki 3,0 kg- 1 szt. Ciężarek miękki 4,0 kg- 1 szt. Esik metalowy - 30 Bloczek rehabilitacyjny Kamaszek skórzany do wyciągu- 1 szt. Mankiet nadgarstkowo-kostkowy od 8x45cm- 1 szt. Mankiet udowy od 13x77cm- 1 szt. Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa od 172x12,5cm- 1 szt. Pas do wyciągu za miednicę od od 115x15cm- 1 szt. Pętla Glissona z orczykiem- 1 szt. Podwieszka dwustawowa ze skóry od 130x4cm - 4 szt. Podwieszka klatki piersiowej od 22x67 lub 35x8cm- 1 szt. Podwieszka pod miednicę od 21x73cm- 1 szt. Podwieszka pod głowę od 15x54cm- 1 szt. Podwieszka ramienna od 10x42cm- 2 szt. Podwieszka udowa od 14x52cm- 2 szt. Podwieszka kolanowa od 8x57cm- 2 szt. Uchwyt metalowy na linkę- 2 szt. Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu – od 120cm- 6 szt. Linka do podwieszeń i ćw. w odciążeniu – od 160cm-4 szt. Linka z bloczkami do ćw. z obciążeniem – od 350cm- 2 szt. Linka do ćw. samowspomaganych dł. Od 225cm - 1 szt. Linka do ćw. samowspomaganych z obciążeniem – od 550 cm 28 Karabińczyk |
| 6 | PUR UGUL (mały) | 1 | Szt. | Długość 250-260cm Wysokość 200-204cm Szerokość 60-70cm Waga do 36kg |
| 7 | Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych z sandałami | 1 | szt. | Rotor ćwiczeń kończyn dolnych |
| 8 | Rotor rehabilitacyjny kończyn górnych | 1 | szt. | Rotor do ćwiczeń kończyn górnych |
| 9 | Materac typu ZIPO | 3 | szt. | Materac jednoczęściowy wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokryty wytrzymałym materiałem łatwo zmywalnym. Rozmiar wymiary: 198x100x10 |
| 10 | Piłka rehabilitacyjna duża | 3 | szt. | Rehabilitacyjna 65 cm |
| 11 | Taśmy do ćwiczeń 5m, 2,5 m, 1,5 m | 9 | szt. | Oryginalna taśma rehabilitacyjna wykonana z czystego lateksu 1,5m -3 szt. 2,5m- 3 szt. 5m- 3 szt. |
| 12 | Wałek do ćwiczeń dłoni | 3 | szt. | opór słaby- 1 szt. opór średni- 1 szt. opór mocny- 1 szt. |
| 13 | Piłka rehabilitacyjna TOGU | 1 | szt. | Piłka Redondo średnica 22 cm |
| 14 | Trener równowagi | 1 | szt. | średnica min. 40 cm, wys. min. 7 cm. |